ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, К МАКЕТАМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
(Плоттерная резка «Арбуз»)

# ПРИНИМАЕМЫЕ НОСИТЕЛИ

- CD, DVD-ROM

- USB Flash Disk

- FTP

- E-mail (info(собачка)abuzz.ru  до 20 мегабайт (Мб) – одно письмо с вложением)

в случае,  когда максимальный размер приложения больше 20 Мб,  фаил «разбивается» на архивы *.zip (rar), по 20 Мб каждый

ПРИНИМАЕМЫЕ ФАЙЛЫ

## ВЕКТОРНЫЕ 
- * EPS (Adobe Illustrator 8.x-CS2)

- *.СDR (Corel DRAW 9-12)

- шрифты в кривых.

- масштаб 1:1.

- не задавать дополнительную толщину линий обводки (только волосяная линия).

- в эскизе не должно быть незамкнутых и пересекающихся контуров

- толщина линий обводки должна быть минимальной

- изображение не должно содержать заливок, оно должно представлять из себя контур, по которому будет идти нож плоттера

- чтобы подобрать пленки нужных цветов, приложите превью в растровом формате (например, JPG)

- расстояние между контурами (линиями реза плоттера) должно превышать 1,5 мм

- рекомендуем для  плоттерной резки избегать использования элементов менее 3-5 мм

В СЛУЧАЕ НЕСОЮЛЮДЕНИЯ ТЕХТРЕБОВАНИЙ – МАКЕТ РЕЖЕТСЯ ПО ЗАДАННОМУ  ТЗ  РАЗМЕРУ КАК ЕСТЬ.